| Customer: | Spawar | Tested By: | K. Mansfield |
| --- | --- | --- | --- |
| SO No: | SO15-136-F-PE (Line 002) | Temperature: | +25°C |
| Model No: | 7LP6G-6175-CD-TNC | Date: | 09/24/15 |
| Serial No: | PL17873/1539 | Drawing No: | 27625963 | Rev: | A1 |

| Test. Item No | PARAMETERS | SPECIFIED VALUE | TEST RESULTS | qa qc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Passband: | DC to 6000 MHz | DC to 6000 MHz |  |
| 2 | 3 dB Bandwidth: | 6175 MHz Nom | 1.4 dB (See Plot) |  |
| 3 | VSWR in the Passband | 1.5:1 Max | 1.5:1 (See Plot) |  |
| 4 | Insertion Loss (Passband) | 0.7 dB Nom | 0.8 dB (See Plot) |  |
| 5 | Rejection @ 7 GHz | 70 dB Min | 73 dB (See Plot) |  |
| 6 | Rejection @ 9 to 20 GHz | 60 dB Min | 70 dB (See Plot) |  |

| QA/QC Approval: |  | Date: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Passband Plot